## Slide 1
HC12083
FusionSphere
R6
V3.0
洪飞泷/wx350110
2017.11.11
优化
Notes: 2015.7.4
  调整版权和页码对齐，位于参考线8.5到8.9之间。
  调整编辑框行距为单倍行距。
2015.7.9
  删除此页课程版本后的“ISSUE”。
  新增“产品版本”和“课程版本”的示例。
2015.8.3
  调整母板主体和备注，段落格式为“允许标点溢出边界”。
2015.8.4
  删除缩略语页；
  重命名版式“8#空白”为“8#仅标题”。
2015.9.2
  新增备注模板，备注页正上方添加页眉，显示本章标题。
2015.9.14
  删除“谢谢”那页的白色“谢谢”。
2017.11.8
  调整母版中标题宽度。
2017.12.8
  适当拉长了备注页文本框长度，防止2013版后的PPT会自动换页。

## Slide 2: FusionSphere云数据中心解决方案介绍

## Slide 3
华为通过引入开放兼容、接口标准化的OpenStack，提供FusionSphere解决方案，为用户提供云操作系统。其主要技术是通过虚拟化企业数据中心内的计算、存储、网络资源，为企业提供统一的资源管理与调度策略。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够:
  描述FusionSphere 云数据中心的方案定位
  描述FusionSphere 云数据中心的方案架构
  描述FusionSphere 云数据中心的功能特性

## Slide 5
华为云数据中心解决方案概述
华为云数据中心解决方案架构
华为云数据中心解决方案功能特性

## Slide 6: 云架构趋势
传统IT
政府
公安
运营商
金融
大企业
核心应用
开放的接口，自由迁移
针对企业场景适配优化
SAP
Web
IoT
大数据
NFV
HPC
私有云
公有云
创新应用
Notes: IDC:2018年以后，混合云将成为主流，80%的企业将采用混合云……

## Slide 7: 华为云计算解决方案架构
面向云服务的一套架构，一套API，一套生态
云生态
企业商业应用
开发者
行业和区域ISV/SI
API
计算服务
FusionStage：PaaS服务
分布式中间件框架
容器服务
存储服务
网络服务
FusionSphere：IaaS服务
运 营 / 运 维
云 安 全 服 务
数据库服务
桌面服务
消息服务
统一架构
统一API
统一云服务
混合云
咨 询 / 业 务 迁 移
FusionInsight：数据服务
MR
公有云
专属托管云
私有云
...
Spark
Streaming
ML
...
Notes: FusionCloud：面向云服务的一套架构，一套API，一套生态

## Slide 8: FusionSphere解决方案概述
FusionSphere定位IT与CT统一的云基础设施平台软件，聚焦于服务器虚拟化、云数据中心、和NFVI的交付。
  1、聚焦华为的虚拟化平台。通过计算虚拟化、网络虚拟化和存储虚拟化构筑差异化竞争力，支持异构虚拟化接入。
  2、聚焦OpenStack社区。保持系统开放性以及与社区生态的兼容性。
  3、聚焦IaaS层能力。软硬件解耦，对设备业务面集成，确保产品可以批量复制。对于产品线定制化场景，Fusionsphere可以作为平台部件被其它产品线集成，由各产品线定制自己的解决方案。

## Slide 9: FusionSphere 6.0解决方案的定位
服务器虚拟化场景
市场聚焦国内NA客户，包括政府，公共事业，金融，教育，媒体资源
交付形态：
基于FM+FC的方式交付虚拟化平台。
云数据中心场景
市场聚焦全球运营商数据中心，大型企业数据中心
交付形态：
OpenStack+FC作为独立产品直接面向客户交付。
NFVI电信云化场景
市场聚焦全球运营商，支持各大产品线
交付形态：
被华为电信网元集成后面向客户交付，基于OpenStack+KVM。
COTS/电信平台
存储
网络
数据中心虚拟化
计算虚拟化
存储虚拟化SDS
网络虚拟化
SDN
云数据中心
企业应用
NFV电信云
云数据中心

## Slide 10
华为云数据中心解决方案概述
华为云数据中心解决方案架构
华为云数据中心解决方案功能特性

## Slide 11: FusionSphere云数据中心整体架构
ManageOne/3rd System
VM
网络
虚拟化
物理
资源
虚拟
资源
基础设施服务
网络
VM
存储
X86服务器
存储 虚拟化
物理设备
非虚拟化资源
基础设施云平台 FusionSphere
OpenStack
FusionStorage
UVP
FusionNetwork
Cinder
Neutron
Nova
Keystone
Glance
Swift
Heat
Ceilometer
Nova-Compute
Driver
Cinder-Volume
Driver
Neutron
Plug-in
VM
FusionCompute
FM
VRM
FSM
Notes: 云DC场景，OpenStack不提供业务发放能力，必须对接ManageOne或第三方云管理平台，由其进行业务发放。

## Slide 12: FusionSphere OpenStack架构
UVP-XEN
FusionCompute
Dsware
offloader
FusionStorage
Storage Hypervisor
VRM
UVP-KVM
L2虚拟交换（EVS/VxLAN）
FNM
FusionNetwork
L3-L7虚拟网络服务-vFW/vLB…
Cinder
Neutron
Nova
Nova-Compute Driver
Cinder-Volume Driver
Neutron Plug-in
Glance
Swift
Heat
Ceilometer
Ironic
Level 1 –DC Openstack
告警(FM)
安全/用户管理
(IAM)
Web Portal
OpenStack OM
KeyStone
Nova-Proxy/ Cinder-Proxy/Neutron(L2/L3/VPN/LB/FW)-Proxy
Cascading OpenStack
Ceilometer-ext
Neutron-ext
Glance-ext
ManageOne SC
日志
拓扑
报表
操作
Boot&Provisioning
升级/补丁
集成服务（网设、维护工具）
FusionSphere SOI
ManageOne OC

## Slide 13: FusionSphere产品组合
Fusion
Network
Fusion
Storage
Fusion
Compute
KVM
Fusion
Storage
Fusion
Network
Fusion
Network
Fusion
Storage
Fusion
Compute
FusionSphere OpenStack
FusionSphere OpenStack
Service Center
Operation Center
ManageOne
FusionSphere
云DC场景
FusionSphere OpenStack OM
FusionSphere OpenStack OM
FusionManager
服务器虚拟化场景
NFVI场景

## Slide 14
华为云数据中心解决方案概述
华为云数据中心解决方案架构
华为云数据中心解决方案功能特性

## Slide 15: 基于OpenStack的开放云服务与云管理平台
标准OpenStack接口
基于OpenStack社区的原生API接口
快速同步OpenStack社区新发布版本
广泛支持第三方厂商
兼容OpenStack社区生态链
支持异构hypervisor和硬件设备接入
基于SOA的松耦合架构
计算、存储、网络充分解耦
不同厂商的资源池可以混合组网
OpenStack社区金牌会员
NFV
(IMS/EPC/
vCPE/vSTB/CCS)
VAS/Video
IT App
3rd App
Big Data
Storage
Network
Hypervisor
Server
借助OpenStack和KVM社区，华为云平台获取了对业界软硬件生态链的广泛支持，并且支持范围将持续扩大。
Notes: 此处重点介绍FusionSphere是基于OpenStack标准接口的扩展，具有良好的开放性和兼容性，不是一个封闭发展的商用方案，对于OpenStack社区内正式发布兼容的部件，都是可以在华为基于OpenStack的FusionSphere中使用的。

## Slide 16: 支持多种虚拟化环境
FusionSphere
KVM
VMware
FusionCompute
裸金属
OpenStack Controller
keystone
heat
ceilometer
glance
neutron
nova
cinder
OpenStack
OM
API
API
应用场景
企业、运营商为了更好的满足业务需求，需要对多种主流虚拟化资源池、物理资源池进行统一管理，实现多种异构资源的统一发放、调度和监控。
Notes: 客户问题
  多种虚拟化软件并存，物理资源池和虚拟资源池并存，无法统一管理。
  资源池独立维护，运维难度大。
关键技术
  提供华为FusionCompute和KVM虚拟化双引擎，可根据业务需要灵活选择
  支持管理VMware虚拟化资源池
  支持物理机统一管理
  通过插件机制与原生OpenStack无缝对接，提供标准的北向接口

## Slide 17: 容器支持
应用场景
聚焦金融、运营商、公安、政务行业：
场景1：承载互联网类应用，资源快速弹性伸缩
场景2：容器作为轻量级虚拟化，提升资源利用率
FusionSphere
统一Portal
容器服务
集群管理
模板管理
应用管理
认证鉴权
监控日志
Nova
Neutron
Cinder
物理机集群
虚拟机集群
容器镜像仓库
Ironic
Docker Engine
Docker Engine
传统应用（容器化）
大数据类应用
移动
应用
VM集群
PM集群
公有镜像
私有镜像
组件模板
可视化编排
应用
一键部署
服务
注册发现
应用
滚动升级
应用
水平扩展
服务
负载均衡
资源
调度算法
认证管理
鉴权管理
日志
监控
告警
弹性伸缩
Kubernetes集群
Web
应用
IoT
应用
Notes: 特性：
  资源分权和配额管理
  虚拟机、物理机集群自动创建
  图形化应用建模，一键式应用自动化部署
  容器共享存储管理（支持快照、裸卷发放）
  容器主机特性（SSH登录）
  应用多策略弹性伸缩（定时、周期和指标）
  容器服务目录管理
  模板提取（镜像变更再打包）
高性能：
  单集群支持1000节点规模
  可靠性：
  应用滚动升级
  容器故障自动恢复
  易维护：
  应用性能监控
  拓扑管理
  操作日志管理

## Slide 18: 裸金属服务
应用场景
云化改造过程中，数据库、大数据等应用仍需部署在物理机上，物理服务器希望能和虚拟化资源一样，进行统一的管理和自动化的发放。
物理
服务器
FusionSphere OpenStack
华为虚拟化
VMware
存储资源池
传统存储
Server SAN
网络资源池
虚拟网络
物理网络
  计算资源池
计算
存储
网络
Nova
Cinder
Ironic
Neutron
AC
ManageOne
Glance
TOR
OS
PXE Driver
IPMI Driver
Notes: 客户问题
  大量的人工操作影响物理机应用的部署效率，包括手动安装物理机的操作
  系统、动配置网络和存储、物理机退订后需要手动磁盘清理等。
  举例：Oracle DB从设备到位到应用上线要花费2周~4周
关键特性
  可视化安装配置：裸机管理服务的安装和配置集成在WebUI Portal
  IPMI带外管理：跨不同的操作系统、固件和硬件，提供监控和告警
  镜像自动化安装：物理机操作系统自动化安装
  生命周期管理：支持创建、删除、查询、修改、启动、停止
  自动挂载存储：支持FC SAN，自动完成卷的挂载/卸载卷操作
  自动配置网络：通过SDN控制完成裸机的网络自动化配置，支持VXLAN网络，无需人工干预；无SDN场景支持手动配置vlan网络
  资源自动回收：存储、网络资源自动回收，支持本地磁盘清理。

## Slide 19: 支持异构存储设备
OpenStack
Cinder-Volume
华为OceanStor Driver-小LUN
Cinder-Volume
Cinder-Volume
FusionStorage Driver
第三方Driver
华为OceanStor
Server SAN
第三方存储
OpenStack RESTful API
FusionCompute
大LUN -VIMS
大LUN 非VIMS
Nova-compute
FC-Driver
小LUN
Notes: 华为FusionSphere云数据中心场景依托于XEN的VIMS存储虚拟化能力和cinder异构存储的接入能力，可以兼容：HP、NetApp、EMC、IBM、DELL、华为等主流存储厂商80余款阵列存储设备，同时还支持华为分布式存储FusionStorage，基本覆盖企业市场主流厂家和设备型号。新增设备快速兼容认证：一款新设备2个月认证。

## Slide 20: FusionStorage分布式存储
业务1
业务2
业务n
Hypervisor
FusionStorage
通用硬件
Linux
Oracle
DB2
…
云资源池场景：云平台提供存储资源池，存储容量有一定起步规模，100TB以上。
数据库：主要用于数据仓库加速以及小型数据库整合。
核心生产系统，涉及计费，不建议选择FusionStorage，建议选择高端存储。
视频监控、备份等对成本极度敏感的场景，不建议选择FusionStorage，建议选择入门级存储。
应用场景
Notes: 客户痛点
  云数据中心使用传统SAN，多套SAN之间属于数据孤岛，资源冷热不均。
  传统存储难以规划，投资多了浪费，投资少了制约业务发展。
  单套SAN满足不了业务的性能并发需求
关键技术&价值特性
  支持容量和性能线性增长，可平滑扩展到4096节点
  支持SSD Cache（读\写Cache ），为HDD硬盘提升性能
  支持QOS，为应用提供性能保障
  支持2副本\3副本数据冗余方式，保障数据可靠性
  快速数据重构，1TB数据重建时间小于30分钟
  支持服务器级和机柜级安全

## Slide 21: 基于OpenStack的租户级备份
硬件故障导致数据丢失：服务器宕机、存储设备故障导致数据丢失
病毒感染、人为事故导致数据丢失
自然灾害：水灾、火灾、地震造成数据丢失
应用场景
Notes: 客户问题
  1、关键业务数据在硬件磁盘故障、业务病毒感染、用户误操作后数据丢失，造成无法挽回的损失
  2、客户希望异常或者不可避免故障 发生后关键数据不丢失
价值特性&关键技术
  增量备份：首次全量备份后，后续都是增量备份
  增量恢复：基于故障点的恢复，可以指定基于故障点恢复，快速 、 便捷
  数据重删：备份数据进行重复删除技术，减少备份空间占用
  租户级备份：租户可申请卷粒度的备份服务，避免无谓的备份存储浪费资源
  在线备份：备份过程无关虚拟机开机还是关闭都可进行

## Slide 22: 基于V3存储的主备容灾
FusionSphere
OpenStack云平台
业务中心
容灾中心
存储远程复制
华为存储
FusionSphere
OpenStack云平台
华为存储
VM1
VM2
VM3
VM1’
VM2’
VM3'
ManageOne SC(主)
BCManager
(容灾管理)
ManageOne SC(备)
HA
BCManager
(容灾管理)
1、灾难恢复：站点全部或者部分故障，关键业务不中断持续提供服务可用性；
2、灾难避免：发生自燃灾害前计划性迁移，保持关键业务不中断；
3、计划性迁移：数据中心定期维护操作时保持关键业务不中断
应用场景
Notes: 客户问题
  关键业务在发生不可抗拒破坏或者数据中心日常维护时业务发生中断，对外无法提供服务；
  客户希望在发生自然灾害以及数据中心维护时对外提供的服务不受影响，业务连续；
价值特性&关键技术
  存储复制容灾：V3存储之间可以进行同步/异步数据复制，减少计算资源，确保数据及时备份；
  一键式切换：主站点发生故障后可一键式切换至备站点；
  容灾演练：管理员可以根据实际情况将业务从主站点倒换至备用站点；
  虚拟机容灾：租户虚拟机粒度容灾服务申请，使得容灾资源利用率最大化，避免无谓的容灾浪费资源
关键指标：
  业务容灾同步RPO = 0
  业务容灾异步RPO = 15min
  业务容灾RTO = 4小时

## Slide 23: SDN实现网络服务化
Neutron API
云平台
SDN控制器
虚拟部门管理
云业务
网络资源管理
GW
vFW
Subnet
……
虚拟部门1
虚拟网络1
虚拟网络2
虚拟网络3
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
虚拟部门2
虚拟部门3
Notes: 网络资源管理和控制：
  把网络资源池化：控制器收集并对网络各种资源进行虚拟化；
  按虚拟部门定制：租户独立管理和控制网络资源，按需定制和发放；
  自动化部署方案：按照业务的语言实现网络快速批量部署；
  业务链编排方案：按照业务和应用进行策略与业务链的自动化编排；

## Slide 24
FusionSphere解决方案包括有：( )
  云数据中心
  NFVI电信云化
  服务器虚拟化
  资源孤岛式系统
以下哪些业务场景可能需要用到OpenStack裸金属服务？( )
  轻量级OA应用
  企业核心数据库
  大数据分析系统
  弹性分布式业务系统
Notes: 参考答案：
  1. ABC
  2. BC

## Slide 25
FusionSphere解决方案定位
FusionSphere云DC解决方案架构原理
FusionSphere解决方案功能特性