## Slide 1
HC12083
FusionSphere
R6
V3.0
洪飞泷/wx350110
2017.11.11
优化
Notes: 2015.7.4
  调整版权和页码对齐，位于参考线8.5到8.9之间。
  调整编辑框行距为单倍行距。
2015.7.9
  删除此页课程版本后的“ISSUE”。
  新增“产品版本”和“课程版本”的示例。
2015.8.3
  调整母板主体和备注，段落格式为“允许标点溢出边界”。
2015.8.4
  删除缩略语页；
  重命名版式“8#空白”为“8#仅标题”。
2015.9.2
  新增备注模板，备注页正上方添加页眉，显示本章标题。
2015.9.14
  删除“谢谢”那页的白色“谢谢”。
2017.11.8
  调整母版中标题宽度。
2017.12.8
  适当拉长了备注页文本框长度，防止2013版后的PPT会自动换页。

## Slide 2: FusionSphere OpenStack操作管理

## Slide 3
FusionSphere OpenStack OM是我们使用OpenStack的主要界面，本章节我们将介绍它的安装和操作。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够:
  描述FusionSphere OpenStack OM的功能
  掌握FusionSphere OpenStack OM的安装方法
  掌握FusionSphere OpenStack OM操作配置方法

## Slide 5
FusionSphere OpenStack OM概述
FusionSphere OpenStack OM部署
FusionSphere OpenStack OM操作配置

## Slide 6: FusionSphere OpenStack OM介绍
云数据中心解决方案中，通过FusionSphere OpenStack OM对虚拟资源和物理资源进行统一管理。

## Slide 7: FusionSphere OpenStack OM功能 (1/2)
用户机房中的物理设备集合，包括服务器、存储设备、网络设备。
FusionCompute作为FusionSphere解决方案的虚拟化层，将物理设备所提供的计算资源、存储资源、网络资源进行虚拟化。
根据业务需要，可将资源划分到不同的逻辑集群中。
FusionSphere OpenStack将FusionCompute虚拟化后的资源接入到AZ（可用分区）中，然后协调管理所有的虚拟化资源。
管理员层可对接入FusionSphere OpenStack OM的资源进行管理和再分配。
管理员将FusionSphere OpenStack的DC中的AZ接入到FusionSphere OpenStack OM中，构成FusionSphere OpenStack OM的云资源池。

## Slide 8: FusionSphere OpenStack OM功能 (2/2)
在FusionSphere OpenStack中，“物理网络”定义了虚拟网络与主机物理网口的映射关系、以及该网络所使用的网络平面。对于一个物理网络来说，它映射的是每台主机上的一个物理网口或网口绑定。这样，虚拟机无论运行在哪台主机上，均可通过同一个物理网络与外部网络进行互连互通。
一般根据业务不同，会将主机上不同的物理网口映射到不同的物理网络上。
虚拟机不能直接使用物理网络。需要先在物理网络上创建子网或VLAN，然后将虚拟机创建在对应的子网或VLAN上。这个过程通过FusionSphere OpenStack OM来实现。

## Slide 9
FusionSphere OpenStack OM概述
FusionSphere OpenStack OM部署
FusionSphere OpenStack OM操作配置

## Slide 10: 部署方案
在FusionSphere OpenStack的控制节点中选择两台主机，安装FusionSphere OpenStack OM管理节点虚拟机。
安装FusionSphere OpenStack OM时，需要选择FusionSphere OpenStack OM管理的虚拟机规模，不同规模下FusionSphere OpenStack OM虚拟机有不同的资源要求。
部署“AllinOne OM”类型的FusionSphere OpenStack OM时，虚拟机的资源要求如下：
项目 | 虚拟机规模 （0～512VM） | 虚拟机规模 （512～5120VM） | 虚拟机规模（5120～10000VM） | 虚拟机规模（10000～80000VM）
CPU（个） | 4 | 6 | 12 | 16
内存 | 6GB | 18GB | 24GB | 30GB
磁盘 | 1个，80GB | 1个，80GB | 1个，120GB | 1个，150GB

## Slide 11: 部署流程 (1/2)
登录CPS，云化服务中上传OM软件包；
软件包上传成功后，创建OM虚拟机；

## Slide 12: 部署流程 (2/2)
设置FusionSphere OpenStack OM虚拟机参数。
Notes: 填写FusionSphere OpenStack OM虚拟机参数：基础配置：
  应用场景：选择“FusionSphere”。
  类型：AllinOne OM。
  HA模式：选择单节点或者主备。
  管理规模：选择需要管理的虚拟机规模。
  CPU绑核：选择虚拟机的vCPU是否绑定服务器的CPU。
  级联类型：选择“Standalone”。
API 网络配置：
网络浮动IP：设置API网络浮动IP地址。
OM 网络配置：
网络浮动IP：设置OM网络浮动IP地址。
选择创建FusionSphere OpenStack OM虚拟机的两台主机。根据FusionSphere解决方案的部署规划，选择对应的主机创建管理虚拟机。
安装过程耗时约35分钟，当FusionSphere OpenStack OM通过External API网络IP可以登录时，表示安装成功。

## Slide 13: 初始配置流程
资源对接配置：
  用户可通过OpenStack WebUI界面点击 对接KeyStone，对接OpenStack实例
时区同步：
  用户可登陆Openstack OM Portal配置时区信息：选择“系统 > 系统配置 > 时间管理”
加载License
  加载License文件后，使系统获得新的使用期限和服务授权。用户可登陆Openstack OM，选择”系统” > “系统配置” > “License管理”导入新申请的License文件
配置告警对接
  OpenStack告警上报到Openstack OM，需要配置域名解析信息，用户可登陆 OpenStack WEB UI配置DNS解析规则。选择“系统”> “DNS” 添加DNS规则，域名为local-oam.domainname.com，IP地址为FM的浮动IP
  用户可登陆OpenStack WEB UI配置告警服务的对接信息
开始
配置时间同步和时区
加载License
结束
配置告警对接
配置资源对接

## Slide 14
FusionSphere OpenStack OM概述
FusionSphere OpenStack OM部署
FusionSphere OpenStack OM操作配置
  初始配置
  日常管理

## Slide 15: 服务配置流程
为使租户最终可以成功发放虚拟机，管理员需要提前完成资源的配置、镜像和规格的配置。

## Slide 16: 资源池配置 - 创建主机组 (1/2)
主机是OpenStack实例中，运行虚拟化软件的物理计算机，用以运行虚拟机，为虚拟机提供CPU和内存资源。
主机组是主机的集合。通过选择主机组，可以限定创建虚拟机所使用的主机资源范围。
创建主机组时，首先指定主机组所属的可用分区，并从该可用分区中选择若干主机，组成主机组。然后对该主机组设置标签。这样就可以通过标签来选择主机组创建虚拟机。
Notes: 完成FusionSphere OpenStack和FusionSphere OpenStack OM的安装后，已经配置了FusionSphere OpenStack与FusionSphere OpenStack OM的对接。在初始配置阶段，还可以进一步对资源进行配置，以便更好的利用系统资源。

## Slide 17: 资源池配置 - 创建主机组 (2/2)
主机加入主机组

## Slide 18: 资源池配置 - 添加外部网络 (1/3)
外部网络是用于连接系统外网络的网络，系统外部网络即为用户已有网络，可以是企业内部网络，也可以是公共网络（Internet）等。
外部网络的几个用途：
  租户间的共用网络，此时虚拟机的网卡直接放在该网络上。
  VPC的路由出口，路由器需要挂在这个网络上。
  有了路由器后，弹性IP，SNAT，VPN等都依赖这个网络。

## Slide 19: 资源池配置 - 添加外部网络 (2/3)
Notes: Flat网络是无vlan tagging的网络

## Slide 20: 资源池配置 - 添加外部网络 (3/3)
创建好的外部网络只有裸的VLAN，需要创建一个子网。
子网，掩码和网关必须和交换机的配置保持一致。

## Slide 21: 创建磁盘类型 - 后端存储与磁盘类型
后端存储，就是OpenStack对接的各种存储介质，包括： IP SAN，FC SAN等；
将OpenStack后端存储创建为不同的磁盘类型，然后即可通过磁盘类型指定后端存储创建磁盘；
  将磁盘类型映射到对应的后端存储，并屏蔽底层设备。
  一般是SLA属性，比如快的，大的，安全的….
  SC创建磁盘或创建VM时，通过指定SLA来选择不同的后端存储
服务器本地磁盘不用添加成后端存储，也可以创建虚拟机，但是创建时要选择“本地磁盘”。

## Slide 22: 创建磁盘类型 - 绑定后端存储

## Slide 23: 镜像制作 - 概述
在云数据中心场景（FusionCompute + FusionSphere OpenStack + FusionSphere OpenStack OM）中，需要使用vhd格式的镜像来创建 虚拟机。
vhd格式镜像只能通过FusionCompute来制作获取。
使用FusionCompute制作的虚拟机模板包含ovf格式的描述文件、以及若干个vhd格式的虚拟磁盘镜像文件（数量与虚拟机的磁盘数量一致）。
由于需要将vhd格式文件注册为系统可用的镜像，因此只能选择虚拟机系统盘生成的vhd镜像文件，一般为“虚拟机模板名称-1.vhd”。
建议使用FusionCompute制作虚拟机模板时，只为虚拟机配置一个磁盘，即系统盘。
完整的制作镜像的流程为：创建新虚拟机 -> 安装虚拟机操作系统 -> 制作模板 -> 导出模板。

## Slide 24: 镜像制作 - 镜像注册 (1/2)
将制作完成的镜像文件上传到镜像文件的存储目录，并进行注册。镜像在注册后可用来创建计算实例。

## Slide 25: 镜像制作 - 镜像注册 (2/2)
NFS方式上传
HTTPS方式上传
点这里浏览本地文件并上传

## Slide 26: 配置资源规格 - 概述
资源规格包括计算实例规格和网络QoS规格。
预置计算实例规格，以便在发放计算实例时，定义计算实例的硬件配置。系统根据设定的规格创建计算实例，以满足不同性能要求，也可以规范系统中计算实例的资源使用。
预置QoS规格，以便在发放虚拟机时，定义虚拟机网卡的网络性能。系统根据设定的规格创建虚拟机，以满足不同性能 要求。

## Slide 27: 配置资源规格

## Slide 28
FusionSphere OpenStack OM概述
FusionSphere OpenStack OM部署
FusionSphere OpenStack OM操作配置
  初始配置
  日常管理

## Slide 29: 日常管理内容
日常管理主要包括资源管理和基础设备管理
  资源管理包括对底层OpenStack提供的计算、存储、网络资源的管理。
  基础设备管理包括对服务器、存储、交换机等物理设备的管理。

## Slide 30: 计算资源管理 - 主机
主机电源管理
  主机不提供上电功能，如果主机未接入到基础设施中进行管理，安全下电主机后，可以通过BMC或者电源按钮进行上电。
隔离与解除隔离主机
  隔离主机后，即主机与整个系统隔离开来，无法创建虚拟机。用于在不影响系统业务的情况下，在该主机上执行一些部件更换或维护的操作。

## Slide 31: 计算资源管理 - 主机组
管理主机：查看主机组中所包含的主机，可为主机组添加或删除主机。
  标签管理：根据主机组内主机的属性和特征，为该主机组设置标签。
  修改主机：主机组创建完成后，可修改主机组的属性信息。
  删除主机组：当主机组不再使用时，删除主机组。若主机组中包含主机，则不允许删除。
Notes: 标签管理：设置完成后，便可使用该标签为虚拟机规格设置标签。使用该虚拟机规格创建虚拟机时，会选择完全满足标签要求的主机组中的主机创建虚拟机。

## Slide 32: 计算资源管理 - 计算实例
查看虚拟机信息
虚拟机电源管理
VNC登录虚拟机
重置虚拟机状态
迁移虚拟机
删除虚拟机

## Slide 33: 计算资源管理 - 镜像
导出镜像：可将FusionSphere OpenStack OM中的镜像文件导出，用于其它环境的虚拟机镜像的创建。
修改镜像：修改镜像的注册信息。
删除镜像：当镜像不再使用时，删除镜像。若镜像已被用于虚拟机或应用实例的创建，且创建出的虚拟机存在，则不允许删除该镜像。
上传镜像

## Slide 34: 计算资源管理 - 规格
创建规格
管理标签
查看使用情况
删除规格

## Slide 35: 存储资源管理 - 后端存储
后端存储是OpenStack云服务存储云磁盘资源的存储设备。
此页面可查看、刷新后端存储信息。

## Slide 36: 存储资源管理 - 磁盘
磁盘为虚拟机提供数据存储空间，它独立于虚拟机的生命周期而存在。
管理员在该界面可以查看和调整环境中存在的所有磁盘。

## Slide 37: 存储资源管理 - 磁盘类型
此处可创建和删除磁盘类型

## Slide 38: 网络管理 - 虚拟网络
在网络界面中，用户可以查看所有的网络。
用户可以创建不同类型的多个网络，以满足不同业务对网络资源的需求。
VMware虚拟化场景下无该功能。

## Slide 39: 网络管理 - 端口
用户可以查看所有正在使用的端口信息，例如端口的名称、ID、状态和类型等。用户还可以检查端口状态，为虚拟机网络故障处理收集数据。
VMware虚拟化场景下无该功能。

## Slide 40: 网络管理 - QoS规格
QoS规格定义了虚拟机网卡的性能标准，包括数据缓冲区大小、平均带宽等。
预置QoS规格，以便在发放虚拟机时，定义虚拟机网卡的网络性能。系统根据设定的规格创建虚拟机，以满足不同性能要求。
VMware虚拟化场景下无该功能。

## Slide 41: 网络管理 - 物理网络
在FusionSphere OpenStack中，“物理网络”定义了虚拟网络与主机物理网口的映射关系、以及该网络所使用的网络平面。对于一个物理网络来说，它映射的是每台主机上的一个物理网口或网口绑定。这样，虚拟机无论运行在哪台主机上，均可通过同一个物理网络与外部网络进行互连互通。
虚拟机不能直接使用物理网络。需要先在物理网络上创建子网或VLAN，然后将虚拟机创建在对应的子网或VLAN上。
VMware虚拟化场景下无该功能。

## Slide 42: 网络管理 - 外部网络
创建外部网络：创建外部网络前，要求已在交换机上配置用于创建外部网络的VLAN或子网。
修改外部网络：修改外部网络的名称。
删除外部网络：当外部网络不再使用时，删除外部网络。已被VDC使用的外部网络， 不允许删除。
创建子网：为新创建的外部网络配置子网IP地址。
修改子网: 修改外部网络的子网名称和可用IP地址段。
删除子网：删除外部网络的子网。

## Slide 43: 配置 - 修改Keystone配置
Keystone是FusionSphere OpenStack提供的权限管理及鉴权模式，当Keystone接入信息变更后，例如管理员密码发生变更时，需要在FusionSphere OpenStack OM中更新其配置。
Notes: 成功接入Keystone后，若不通过FusionSphere OpenStack OM界面，而直接在FusionSphere OpenStack环境中，进行用户管理或其他操作时，必须使用Keystone的V3接口，否则可能会因为鉴权问题导致操作失败。

## Slide 44: 配置 - 同步OpenStack配置信息
FusionSphere OpenStack实例属性描述了OpenStack实例的基本信息。当信息发生变更后，需要在FusionSphere OpenStack OM中更新其属性。
例如，如果用户在Keystone修改了Region信息（即OpenStack实例名）后，需要在FusionSphere OpenStack OM中重新选择更新后的OpenStack实例名称。如果在OpenStack上修改了安全组和多虚拟网卡归属同一个网络功能的开关状态，需要在“同步OpenStack配置信息”中同步修改“安全组”和“多虚拟网卡归属同一个网络”的配置。

## Slide 45: 配置 - 修改数据库连接信息
当FusionSphere OpenStack数据库连接信息有变化时，例如当数据库IP地址或者密码发生变化时，需要在FusionSphere OpenStack OM中更新其配置。
Notes: 可登录FusionSphere OpenStack，通过“root”用户执行以下命令查看各服务组件的数据库IP地址。查询nova的数据库IP地址。
  执行cps template-params-show --service nova nova-api | grep db_instance，查询nova的数据库实例。
  执行comp-ip-get 实例名称，查询nova的数据库IP地址。
查询neutron的数据库IP地址。
  执行cps template-params-show --service neutron neutron-server | grep db_instance，查询neutron的数据库实例。
  执行comp-ip-get 实例名称，查询neutron的数据库IP地址。
查询cinder的数据库IP地址。
  执行cps template-params-show --service cinder cinder-api | grep db_instance，查询cinder的数据库实例。
  执行comp-ip-get 实例名称，查询cinder的数据库IP地址。

## Slide 46: 配置 - 修改网卡类型
可以根据实际的网卡型号，修改支持的网卡类型。只有虚拟化类型为KVM的可用分区，才能够修改支持的网卡类型。

## Slide 47
关于本章节中镜像的描述以下哪一项是错误的：（ ）
  镜像是指操作系统的ISO镜像
  在虚拟化是FusionCompute场景下，镜像必须包含一个ovf格式的描述文件和vhd格式的磁盘文件
  镜像是通过fusioncompute创建的
  镜像的大小和原虚拟机规格大小一致
在创建外部网络步骤中，外部网络必须是公网IP地址。（ ）
  True
  False
Notes: 参考答案：
  1. A
  2. B

## Slide 48
OpenStack OM的功能定位
OpenStack OM的安装
OpenStack OM的初始配置
OpenStack OM的日常管理